潜水员水下作业安全应急预案

| 序号 | 危险分析类别 | 危险描述 | 预防措施和处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水员水下作业 | 水下作业时 潜水衣破损漏水 | 1、使用比较新的潜水服；2、潜水员水下作业时尽量避开尖锐的物体；3、潜水服破损时，潜水员先将情况通过潜水电话报告给水上人员，征得同意后出水，更换新潜水服。 |
| 2 |  | 潜水电话失灵与潜水员失去联系 | 1、现场至少配备3部潜水电话，一部电话失灵，立即换另一部电话，如果是其他原因，按照潜水员水下作业规程，水上掌握信号绳的人员立即打信号传递给潜水员，并通知潜水员立即上升出水。 |
| 3 |  | 潜水员被渔网和绳索绞缠 | 1、潜水员水下作业时要尽量避开渔网和绳索，如果被绞缠，可用携带的潜水刀将渔网和绳索割开，如果自己无法解决，立即派另一名潜水员下水协助其脱离并上升出水。 |
| 4 |  | 供气突然中断 | 立即用电话通知潜水员出水，如果电话失灵，立即启用备用的柴油空压机并用信号绳通知潜水员。潜水员出水后排除空压机故障再行潜水。 |
| 5 |  | 潜水员水下作业时手被划伤 | 潜水员佩戴的是水下作业专用手套，理论上不存在划伤问题。如果万一划伤，潜水员立即通知水上人员，并出水进行处理。 |
| 6 | 水上作业 | 作业人员失足掉入河里 | 1、水上作业人员全部穿戴救生衣，佩戴安全帽，着统一的工作服和防滑劳保鞋。2、如果有作业人员失足，立即将其拉上岸或者作业船，并送至室内暖和处更衣，当天观察身体状况，如有不适送医院检查。 |
| 7 |  | 机械操作人员 被施工机械伤害 | 1、所有施工机械必须保持良好的工作状态，2、传动部位必须有防护罩，3、如果不慎被伤害，视具体情况现场处理或者送医院处理。 |
| 8 |  | 其他伤害情况 | 1、现场施工人员必须遵守公司的安全文明施工规章制度。2、现场各岗位施工人员须遵守岗位安全操作手册的规定。3、现场施工人员须听从现场指挥人员的指挥。4、现场施工人员还须遵守国家相关的法律法规和业主关于文明施工的规定 |